ГОСТ Р 52044-2004

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

И ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Общие технические требования. Правила размещения.

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

ГОСТ Р 52044 - 2004

1.	РАЗРАБОТАН Государственным предприятием «РОСДОРНИИ» Министерства
транспорта Российской Федерации, Главным управлением государственной инспекции
безопасности дорожного движения Службы общественной безопасности Министерства
внутренних дел Российской Федерации (ГУГИБДД СОБ МВД России) и Научно-
исследовательским центром Государственной инспекции безопасности дорожного дви
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации (НИЦ ГИБДД МВД Рос
сии)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 «Безопасность дорожного движения»

- ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от

________________200______ г. №_____________

3. Взамен ГОСТ Р 52044-03 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и на территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

ИПК Издательство стандартов, 2004

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, ти-ражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ГОСТ Р 52044 - 2004

Содержание

Область применения	.	   4

- Нормативные ссылки	    4

- Термины и определения	    4

- Общие технические требования	..    5

- Правила размещения наружной рекламы    	   7

Приложение А Размеры рекламно-информационных знаков	    10

Приложение Б Пиктограммы и примеры надписей на рекламно-

информационных знаках     	   11

Библиография   	   13

ГОСТ Р 52044-2004

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Общие технические требования. Правила размещения

Outer advertisement allocated alongside of highways and in territories of cities, towns and

villages. General technical requirements. Rules of allocation

Дата введения 2004—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на наружную рекламу, размещаемую в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования, ведомственных и частных автомобильных дорог, на территориях городских и сельских поселений.

Стандарт устанавливает общие технические требования к наружной рекламе и правила ее размещения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 10807—78 Знаки дорожные. Общие технические условия

ГОСТ 23457—86 Технические средства организации дорожного движения.

Правила применения

СНиП 2.01.07 - 85 Нагрузки и воздействия

СНиП 2.02.01 - 83 Основания зданий и сооружений

СНиП 2.03.01 - 84 Бетонные и железобетонные конструкции

СНиП 2.03.06 - 85 Алюминиевые конструкции

ГОСТ Р 52044 - 2004

СНиП 11-23 - 81 Стальные конструкции

СНиП 2.25.07 - 80 Деревянные конструкции

СНиП 2.03.11 - 85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.22-81 Каменные и армокаменные конструкции

СНиП 2.01.02 - 85 Противопожарные нормы

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

- дорога: Обустроенная или приспособленная и используемая для движе-
ния транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного соору-
жения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трам-
вайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

- проезжая часть: Элемент дороги, предназначенный для движения без
рельсовых транспортных средств.

- разделительная полоса: Конструктивно выделенный элемент дороги,
разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или
остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов.

- полоса отвода: Совокупность земельных участков, предоставленных в
установленном порядке для размещения соответствующих конструктивных эле-
ментов и инженерных сооружений автомобильной дороги, зданий, защитных и де-
коративных лесонасаждений и устройств, а также других объектов, имеющих спе-
циальное назначение, связанное с обслуживанием указанной дороги.

- придорожные полосы:  Участки земли, примыкающие к полосе отвода,
в границах которых устанавливают особый режим землепользования для обеспече-
ния безопасности дорожного движения и населения, а также обеспечения безопас-
ной эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений с
учетом перспективы их размещения.

3.6	реклама: Распространяемая в любой форме, с помощью любых средств,
информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях
(рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и

5

ГОСТ Р 52044 - 2004

призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.

- наружная реклама: Реклама, распространяемая в виде плакатов, стен-
дов, световых табло, иных технических средств стабильного территориального
размещения.

- участник дорожного движения: Лицо, принимающее непосредственное
участие в процессе дорожного движения в качестве водителя, пешехода, пассажира
транспортного средства.

3.9	место концентрации ДТП:

на территории городских и сельских поселений: Участок дороги, протяженность которого не превышает 400 м и на котором в течение года произошло три и более ДТП;

вне территории городских и сельских поселений: Участок дороги не превышающий 1000 м, на котором в течение года произошло два и более ДТП, или три и более ДТП за последние два года.

4 Общие технические требования

- Яркость элементов изображения наружной рекламы при внутреннем ос-
вещении не должна превышать: 280 кд • м-2 - для белого цвета; 25 кд • м-2 - для
синего цвета; 65 кд • м-2 - для зеленого цвета; 180 кд • м-2 - для желтого цвета; 90 кд
• м-2 - для оранжевого цвета; 45 кд • м-2 - для красного цвета.

- Освещенность элементов изображения наружной рекламы при внешнем
освещении не должна превышать 200 лк.

- Конструкции наружной рекламы следует проектировать, изготовлять и
устанавливать с учетом нагрузок и других воздействий, соответствующих требова-
ниям СНиП 2.01.07, СНиП 2.02.01, СНиП 2.03.01, СНиП 2.03.06, СНиП 11 - 23,
СНиП 2.25.07, СНиП 2.03.11, СНиП 2.22, СНиП 2.01.02.

- Соответствие конструкции наружной рекламы строительным нормам и
правилам и другим нормативным документам должно быть подтверждено заклю-
чениями уполномоченных на то организаций.

6

ГОСТ Р 52044 - 2004

4.5 Не допускается повреждение сооружений дороги при креплении к ним наружной рекламы, а также снижение их прочности и устойчивости.

4.6. В наружной рекламе должны быть использованы осветительные приборы промышленного изготовления, обеспечивающие требования электро и пожаро-безопасности. Осветительные приборы и устройства, подключаемые к электросети, должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок [1], а их эксплуатация — требованиям Правил эксплуатации и техники безопасности [2],

[3].

4.7 Крепление осветительных приборов и устройств наружной рекламы

должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки в соответствии со СНиП 2.01.07.

4.8. Наружная реклама должна иметь маркировку с указанием рекламорас-пространителя и номера его телефона. Маркировка должна быть размещена под информационным полем.

4.9 Наружная реклама не должна:

- вызывать ослепление участников дорожного движения светом, в том числе
отраженным;

- иметь сходство (по внешнему виду, изображению) с техническими средст-
вами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также созда-
вать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или ка-
кого-либо объекта;

- передавать информацию через изображение с движущимися элементами,
если вся рекламная информация появляется не одновременно;

- издавать звуки.

4.10. Допускается размещение рекламной информации совместно с информационно-указательными знаками индивидуального проектирования (знаки 5.20.1, 5.20.2, 5.21, 5.27 по ГОСТ 10807), при этом:

- ее размещают на отдельном щите непосредственно под знаком индивиду-
ального проектирования

- ширина щита должна быть равна ширине знака индивидуального проекти-
рования и он должен быть конструктивно связан со знаком;

7

ГОСТ Р 52044 - 2004

- рекламные надписи выполняют на желтом фоне;

- высота отдельного щита с рекламной информацией не должна превышать
1/2 высоты знака индивидуального проектирования при высоте прописных букв на
знаке 150 мм и менее и 1/3 — при высоте прописных букв 200 мм и более;

- знаки индивидуального проектирования проектируют и изготовляют в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 10807.

4.11 Для информирования участников дорожного движения о местонахождении объектов узкого профиля и направлении движения к ним допускается применять рекламно-информационные знаки. При этом они должны быть изготовлены в соответствии со следующими требованиями:

- размеры рекламно-информационных знаков должны соответствовать при
ложению А;

- пиктограммы и примеры надписей на рекламно-информационных знаках
приведены в приложении Б;

- на рекламно-информационных знаках допускается указание стрелкой на
правления движения и расстояния до указываемого объекта, размещение логотипов
и торговых марок указываемого объекта, а также логотипов и торговых марок
фирм, продукция которых представлена в указываемом объекте или осуществляет
ся ее сервисное обслуживание, телефона, адреса. Применение под пиктограммами
надписей, не соответствующих сфере деятельности объектов, обозначаемых дан
ной пиктограммой, не допускается.

4.12. Информационно-указательные дорожные знаки 5.20.1, 5.20.2, 5.21, 5.27, размещаемые совместно с рекламной информацией, а также рекламно-информационные знаки изготавливают с применением светоотражающих материалов, значение коэффициента световозвращения которых, должно быть не менее значений, указанных в таблице 1.

ГОСТ Р 52044 - 2004

Таблица 1 - значение коэффициента световозвращения

В кд • лк-1 • м-2

| Цвет материала | Угол наблюдения — 20' |
| --- | --- |
|  | Угол освещения |
|  | 5° | 10° | 20° | 30° | 40° |
| Белый | 300 | 210 | 150 . | 110 | 70 |
| Желтый Желтый | 180 | 110 | 90 | 70 | 40 |
| Оранжевый | 160 | 95 | 80 | 64 | 30 |
| Красный | 60 | 35 | 30 | 24 | 15 |
| Зеленый | 30 | 24 | 20 | 15 | 8 |
| Синий | 15 | 11 | 9 | 7 | 4 |

5 Правила размещения наружной рекламы

5.1	Наружная  реклама  не  должна  ограничивать  видимость технических
средств организации дорожного движения и уменьшать габарит инженерных со-
оружений.

5.2	Наружная реклама не должна размещаться:

- в местах концентрации ДТП, на железнодорожных переездах, в туннелях, а
также на расстоянии менее 350 м до (после) них вне городских и сельских поселе-
ний и 50 м — в городских и сельских поселениях;

- на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в одном направле-
нии имеется менее 3-х полос движения) и под ними, а также на расстоянии менее
350 м до (после) них вне городских и сельских поселений и 50 м - в городских и
сельских поселениях;

- на участках дорог вне городских и сельских поселений с радиусом кривой в
плане менее 600 м, в городских и сельских поселениях— на участках дорог с Ра-
диусом кривой в плане менее 300 м;

- на дорожных ограждениях первой группы;

- на перекрестках и в зонах транспортных развязок;

- на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах;

- на участках дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне городских и
сельских поселений и 150 м — в городских и сельских поселениях;

- над проезжей частью и обочинами дорог, кроме «перетяжек» (шириной не
более 1 м) в селитебных территориях;

ГОСТ Р 52044 - 2004

- Нижний край наружной рекламы или крепящих его конструкций разме-
щают на высоте не менее 4,5 м от поверхности дорожного покрытия.

- Расстояние от наружной рекламы до бровки земляного полотна (бордюр-
ного камня) должно составлять не менее 0,5 м, а при размещении на разделитель
ной полосе не менее 2,5 м от края проезжей части.

Если расстояние от края опоры наружной рекламы, размещенной самостоятельно, до края проезжей части менее 4,0 м, должны быть установлены дорожные ограждения первой группы по ГОСТ 23457.

5.5	Расстояние от наружной рекламы до дорожных знаков и светофоров, ос-
тановок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов, должно быть
не менее значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2 - расстояние до дорожных знаков и светофоров, остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов

# В метрах

| Разрешенная скорость | Площадь рекламного объявления, м2 |
| --- | --- |
| движения на дороге |  |
| (улице), км/ч |  |  |  |  |
|  | свыше 15 | от 6 до 15 | от 3 до 6 | менее 3 |
| Более 60 | 150 | 100 | 60 | 40 |
| 60 и менее | 100 | 60 | 40 | 25 |

Допускается снижение до 50 % значений расстояний, указанных в таблице 2, при размещении наружной рекламы после дорожных знаков и светофоров, остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов (по ходу движения).

5.6 Расстояние между размещенной на одной стороне дороги наружной рек-ламой должно быть не менее:

-100 м — за пределами городских и сельских поселений;

- 50 м — в пределах городских и сельских поселений.

ГОСТ Р 52044 - 2004

- Не допускается размещение наружной рекламы путем нанесения либо
вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной раз
метки и т. п., в поверхность дороги.

- При выполнении работ по монтажу и обслуживанию наружной рекламы
должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного
движения в местах производства дорожных работ по ВСН 37-84 [4].

- Информационно-указательные дорожные знаки 5.20.1, 5.20.2, 5.21, 5.27 с
рекламной информацией размещаются  в соответствии  с требованиями ГОСТ
23457, а места их установки фиксируются в проектах организации дорожного дви
жения в установленном порядке.

5.10. Рекламно-информационные знаки размещаются в соответствии с пунктом 2.1 ГОСТ 23457, а места их установки оформляются в виде схем, которые прикладываются к проектам организации дорожного движения.

11

ГОСТ Р 52044-2004

Библиография

[1] Правила устройства электроустановок / Минэнерго СССР. — М: Энергоиздат, 1985

[2] Правила эксплуатации электроустановок потребителей. — М.: Энергоатомиз-
дат, 1992

[3] Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. — М.: Энергоатомиздат, 1994

[4] ВСН 37—84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ/Минавтодор РСФСР. — М.: Транспорт, 1985

_____________________________________________________________________

УДК 625.745.6:006.354                 ОКС 03.220.20             Д28                  ОКП 52 1700

Ключевые слова: наружная реклама на автомобильных дорогах, безопасность, требования к рекламе